## Slide 1
HIGIENE OCUPACIONAL
MARIO SEPÚLVEDA FUENTES
Consultor en Higiene Ocupacional

## Slide 2
FACTORES DE RIESGOS DEL TRABAJO
De condiciones materiales del entorno físico y manejo de energía
De condiciones del ambiente de trabajo
De organización del trabajo
De características de la tarea
Seguridad Industrial
Higiene
Industrial
Ergonomía
Psicología laboral

## Slide 3
Prevención de riesgos Laborales
Accidentes del Trabajo
Enfermedades profesionales
Derivadas de exposición a agentes
Seguridad laboral
Higiene Industrial
Ergonomía
Lesiones y enfermedades musculo-esqueléticas y de salud mental

## Slide 4
"La Higiene Industrial es la disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente a la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores".
¿Qué es la higiene industrial?

## Slide 5
La American Industrial Hygiene Association, (Asociación Americana de Higiene Industrial), la define como "la técnica dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden causar molestias, daños a la salud o importante disconfort o ineficiencia entre trabajadores"
¿Qué es la higiene industrial?

## Slide 6
¿Qué es la Salud?
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”
Organización Mundial de la OMS (1948)

## Slide 7
¿Qué es la Salud Ocupacional?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud Ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores.

## Slide 8: Relación entre Higiene Industrial y Medicina del Trabajo
Higiene Industrial: Evalúa y Corrige las condiciones ambientales
Medicina del Trabajo: Controla y Vigila el estado de salud del trabajador
Determinar la respuesta del trabajador a su ambiente de trabajo
Correlacionar las enfermedades del trabajador en áreas potencialmente peligrosas
Realizar ensayos para determinar si las funciones normales del organismo han sido dañadas.
Proporcionar al Trabajador asesoramiento sobre riesgos a su salud
Selección de Trabajadores

## Slide 9: Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
El Accidente de Trabajo, corresponde a los daños o lesiones que el trabajador sufre por consecuencia del ejercicio del trabajo que ejecute. Se caracteriza porque se presenta de forma inesperada y causa una lesión de tipo traumático y de carácter prácticamente instantáneo
La Enfermedad Profesional, es una alteración o pérdida de salud que experimenta el trabajador y que tiene su origen en las condiciones ambientales a las que está expuesto de forma continuada en su puesto de trabajo.
Puede presentarse después de varios años de exposición.

## Slide 10: Enfermedad Profesional

## Slide 11: Enfermedad Profesional

## Slide 12: Enfermedad Profesional

## Slide 13: Factores que Intervienen en la Generación de una Enfermedad Profesional
Que la naturaleza del contaminante desarrolle una acción toxica en el organismo.
Que exista una determinada magnitud o concentración en el ambiente en que se desarrolla el trabajo.
Que actué durante un determinado periodo de tiempo.
Susceptibilidad individual de cada trabajador

## Slide 14
“Inhalación de monóxido de carbono por mala combustión en un proceso industrial".
Puede provocar:
¿Accidente o enfermedad?
Discusión

## Slide 15: Factores de riesgo ambiental
Exposición a :
Agentes Químicos (todas las sustancias químicas en diferentes estados Gas, Líquido o Sólido)
Agentes Físicos
  Ruido y vibraciones
  Radiaciones ionizantes y no ionizantes
  Iluminación
  Condiciones higrométricas
  Presiones anormales
Agentes biológicos
  Organismos vivos (Hongos, protozoos, bacterias, virus, etc.)
  Derivados animales (pelos, plumas, excrementos, enzimas animales etc.
  Derivados vegetales (Polvo vegetal, polen, esporas, enzimas vegetales etc.)

## Slide 16: Etapas de la Higiene Industrial
Identificación de los agentes de riesgo
Evaluación del riesgo
Control del riesgo

## Slide 17: Identificación del agente de riesgo
El primer paso o primera fase del proceso es la identificación del factor (o conjunto de factores) que está provocando un daño o que tiene peligro potencial sobre la salud del trabajador

## Slide 18
Identificación del agente de riesgo

## Slide 19
Valoración de exposición
En el lugar de trabajo
Parte 1
Fase de medición o Monitoreo
Parte 2
Fase de valoración

## Slide 20
Valor Límite establecido en la legislación
Comparar
Valoración de exposición
En el lugar de trabajo
Los valores obtenido de un monitoreo (agente químico, físico o biológico) se comparan con el estándar definido por la legislación o la organización cuando éstos últimos son más exigentes

## Slide 21: Control de los factores de riesgo
Actuaciones posibles
Medidas de ingeniería: Actuaciones sobre el proceso, maquinaria, instalaciones
Prácticas de Trabajo: hábitos, métodos,
Medidas administrativas . control de tiempos de tiempo de trabajo, rotaciones de personal,
Protección personal aislamiento del trabajador del agente contaminante

## Slide 22: Eficacia de las medidas de control de riesgo químico
Acciones sobre la fuente o proceso
Acciones sobre el Trabajador
Medidas para controlar el Riesgo
Deben priorizarse las medidas sobre la fuente que generan los contaminantes químicos, luego sobre el ambiente y finalmente, cuando lo anterior no sea posible, acciones sobre el trabajador
Acciones sobre el ambiente laboral

## Slide 23: Ejemplos de Medidas
Posible sustitución de materiales de por los menos peligrosos
Ventilación
Implantar sistema de extracción localizados.
Mejorar ventilación general forzada
Aislación de puestos de trabajo
Programa de mantenimiento y limpieza periódico
Posible rotación puestos de trabajo
Información y formación a los trabajadores
Programa de Elementos de Protección Individual
Encerramiento de procesos
Humectación en la generación de polvo

## Slide 24: Valores Límites Permisibles
Con el objeto de realizar la valoración y posteriormente adoptar una u otra medida de control, los países han determinados valores límites que no deben ser sobrepasados ya sea en la jornada laboral, en un período corto o en ningún instante.
Los valores límites permisible NO REPRESENTAN valores exactos que separan nivel seguro de nivel de riesgo
Tales valores llamados límites permisibles son determinados en base a información científica sobre efectos en salud. Se revisan por comisiones de expertos en toxicología, higiene industrial, medicina laboral, epidemiología.

## Slide 25
Se debe recordar que el comportamiento de los efectos la salud de una población expuesta a un tóxico tiene una distribución probabilística, por tanto bajo los niveles del límite permitido nadie puede asegurar que no habrán algunos enfermos
Valores Límites Permisibles

## Slide 26
Agente de riesgo
Identificación
Monitoreo
Valoración
Situación
peligrosa
Situación
NO peligrosa
Control periódico
de situación
Aplicación de medidas correctoras
Criterios de Evaluación
Esquema para el reconocimiento, valoración y control de factores de riesgo

## Slide 27
Selección Unidad
Evaluación
Identificación
Seguimiento
Intervención
Gestión en Higiene Industrial

## Slide 28: Bases de un programa de Higiene Industrial
Cuantificar los factores de riesgo físico, químico y biológico específicos para cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta su potencial agresividad para los trabajadores.
Estimar de manera cuantitativa la exposición de los trabajadores a los parámetros higiénicos que correspondan
Establecer bases de dato de información sobre identificación y monitoreo de agentes
Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica.
Establecer asociaciones entre riesgo a la exposición y efectos en la salud.

## Slide 29: Bases de un programa de Higiene Industrial
Establecer medidas de protección colectiva frente a los riesgos encontrados.
Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes identificados.
Establecer un el plan de acción que contendrá las sugerencias y orientaciones sobre medidas priorizadas de acuerdo a riesgo para la mejoría del ambiente de trabajo considerando la totalidad de los trabajadores, sean directos de la empresa o de empresas contratistas.
Proponer planes de vigilancia permanente de estos factores de riesgo.